Задачи  Первой  Международной олимпиады по теории машин и механизмов в  2011 году

Задача №1 (2011-1)

В механизме для горизонтального перемещения изделия, кинематическая схема которого приведена на рисунке 1, кривошип 1 вращается с постоянной скоростью 60 об/мин в направлении по часовой стрелке. Он сообщает зубчатой рейке 4 горизонтальное возвратно-поступательное движение посредством ползуна 2 и кулисы 3, в состав которой входит зубчатый сектор, а на участке  кулиса имеет криволинейный профиль в виде дуги окружности.

Неуказанные, но необходимые для расчетов, линейные и угловые размеры можно определить по схеме, выполненной  с масштабным коэффициентом

Определить:

- Скорость и ускорение рейки 4, когда угол  равен 90°.

- Коэффициент изменения средней скорости хода ведомого звена.

- Длину хода рейки 4.

Решение задачи 2011 – 1

1. Определение скорости и ускорения рейки

Скорость и ускорение рейки в этом механизме можно определить двумя способами.

Первый способ

Соответствие обозначений векторов скоростей и ускорений

и их изображений на планах скоростей и ускорений

Угловая скорость кривошипа 1

Скорость точки  ползуна 2

где – скорость точки  кривошипа 1.

Масштабный коэффициент, принятый при построении плана скоростей (рис. 3)

С другой стороны, скорость ползуна 2 можно определить, рассмотрев его сложное движение:

где – скорость точки  кулисы 3; – скорость точки  ползуна 2 относительно точки  кулисы 3.

Из построенного плана скоростей:

Угловая скорость кулисы 3

где  – радиус вращения точки  кулисы; – радиус вращения точки  кулисы на плане механизма.

Скорость рейки 4

причем

где  – скорость точки  на делительной прямой зубчатой рейки 4 (на делительной окружности зубчатого сектора);  – делительный радиус сектора, расположенный перпендикулярно линии хода рейки.

.

Ускорение точки  ползуна 2

причем ,

где – ускорение точки  кривошипа.

Масштабный коэффициент, принятый при построении плана ускорений (рис. 4)

.

При рассмотрении сложного движения ползуна 2 ускорение той же точки  можно найти из векторного уравнения:

,  ,

где () – нормальное (тангенциальное) ускорение точки  кулисы 3; () – нормальное (тангенциальное) ускорение точки  ползуна 2 относительно точки  кулисы 3;  – ускорение Кориолиса при движении точки А ползуна 2 относительно точки  кулисы 3.

,

Длины отрезков, необходимые для построения плана ускорений:

После построения плана ускорений найдём касательное ускорение точки  кулисы 3

Угловое ускорение кулисы 3

Ускорение рейки 4

Второй способ

Кулисный механизм с криволинейной кулисой можно заменить шарнирным четырехзвенником.

Для заданного положения механизма заменяющий механизм  показан на рис.2, где шарнир , соединяющий шатун  и звено , совпадает с центром кривизны кулисы.

Векторное уравнение для определения скорости  точки   можно записать как

где

Решив это векторное уравнение графически, т.е. построив план скоростей (рис. 5) с масштабным коэффициентом , получим

Скорость рейки 4

где  – скорость точки  на делительной прямой зубчатой рейки 4 (на делительной окружности зубчатого сектора);  – делительный радиус сектора, расположенный перпендикулярно линии хода рейки.

Запишем векторное уравнение для определения ускорения  точки

где  – нормальное (тангенциальное) ускорения точки  звена 3;  – нормальное (тангенциальное) ускорение точки  кривошипа 1;  – нормальное (тангенциальное) ускорение точки  при вращении вместе со звеном 2’ вокруг точки А.

,

,

,

Определим длины отрезков, необходимых для построения плана ускорений (рис.6) с масштабным коэффициентом

Построив план ускорений (рис.6), найдем угловое ускорение  звена 3

Ускорение рейки 4

2. Определение коэффициента изменения средней скорости хода ведомого звена .

Величина коэффициента определяется отношением средних скоростей холостого и рабочего ходов рейки 4 или отношению соответствующих им углов поворота кривошипа 1:

где  – средняя скорость рейки 4 на рабочем ходу (на холостом ходу), причем рабочий ход соответствует движению рейки вправо, холостой – влево; – угол поворота кривошипа 1 в течение рабочего хода (холостого хода) рейки 4.

Для определения соответствующих углов поворота кривошипа 1 строятся крайние положения механизма.

Угол между крайними положениями механизма , следовательно

где угол  можно измерить по схеме с помощью транспортира.

- Определение длины хода рейки.

Длина хода  зубчатой рейки 4, делительная прямая которой катится без скольжения по делительной окружности зубчатого сектора, равна длине дуги делительной окружности сектора, соответствующей углу  поворота сектора между крайними положениями участка  кулисы.

где значение угла измерено по схеме с помощью транспортира.

Задача №2 (2011 – 2)

Кулачок 1 (рис. 1) вращается с постоянной угловой скоростью  вокруг неподвижной оси. Он сообщает вертикальное возвратно-поступательное движение толкателю 2, линия хода которого проходит через ось вращения кулачка. Часть  профиля кулачка – прямая линия, часть  – является эвольвентой окружности радиуса . Углы  и  – прямые. Для обеспечения постоянного контакта толкателя с кулачком используется пружина.

1. Доказать, что в показанном положении изменение ускорения толкателя  вследствие изменения кривизны профиля кулачка равно

2. Написать выражение для определения вектора силы инерции , действующей на толкатель в заданном положении, если масса его движущихся частей  известна.

Решение задачи 2011 – 2

1. Точка  (см. рис. 2) по условию задачи является точкой сопряжения прямолинейного  и эвольвентного  участков профиля кулачка, поэтому в точке  эти участки имеют общую касательную .

Вследствие этого в точке  скорость точки  кулачка , скорость точки  толкателя относительно точки  кулачка , скорость точки  толкателя  равны как на прямолинейном, так и на эвольвентном участках, и соотношения этих скоростей описываются одним векторным уравнением

где:  .

Из треугольника скоростей (рис. 3)

Векторные уравнения для определения ускорения толкателя  не одинаковы на участках  и .

На прямолинейном участке

(1)

где – ускорение точки  кулачка, – ускорение точки  толкателя относительно точки  кулачка,  – ускорение Кориолиса точки  толкателя относительно точки  кулачка, .

.

На эвольвентном участке

(2)

где – нормальное ускорение точки  толкателя относительно точки  кулачка, – тангенциальное ускорение точки  толкателя относительно точки  кулачка,

Очевидно, что векторы  одинаковы как на участке , так и на участке . Изобразим уравнения (1) и (2) графически в произвольном, но одинаковом масштабе (см. рис. 4).

Определить изменение ускорения  при переходе с прямолинейного участка на эвольвентный в точке можно следующим образом.

Первый способ (см. рис. 4, а и 4, б).

Второй способ (см. рис. 4в).

Совместим многоугольники ускорений с рис. 4, а и 4, б. Из построения очевидно:

1) вектор  направлен вертикально навстречу движению толкателя в данном положении;

2) модуль вектора    равен

.

2. Выражение для определения силы инерции , действующей на толкатель в данном положении,  можно записать в виде

.

Направлена эта сила вертикально вверх в направлении движения толкателя.

Задача № 3 (2011-8)

Поступательно перемещающийся толкатель 2, масса которого , центрального кулачкового механизма на участке удаления имеет функцию положения где  – текущий угол поворота кулачка, а  – его значение, соответствующее концу участка удаления.

Определить:

1. Вывести формулу для определения движущего момента  и найти его максимальное значение, если угловая скорость кулачка постоянна и равна  ход толкателя .

2. Угол поворота кулачка , при котором движущий момент имеет наибольшее значение.

Решение задачи 2011 – 8

1. Для решения задачи воспользуемся уравнением Лагранжа второго рода

(1)

где  – кинетическая энергия механизма;  – обобщенная координата, соответствующая углу поворота кулачка;  – обобщенная скорость, соответствующая угловой скорости кулачка;  – обобщенная сила, соответствующая обобщенной координате .

Кинетическая энергия механизма

(2)

где  – кинетическая энергия кулачка 1;  – кинетическая энергия толкателя 2;  – момент инерции кулачка относительно его оси вращения ;  – скорость толкателя.

Скорость толкателя найдём, продифференцировав по времени функцию его положения:

(3)

После подстановки (3) в (2) выражения для кинетической энергии механизма и производных от неё принимают вид:

(4)

(5)

Обобщённая сила равна движущему моменту

(6)

Подставим выражения (4), (5), (6) в (1), и, учитывая, что  а  получим

(7)

Из анализа этого выражения следует, что движущий момент  достигает наибольшего значения  тогда, когда

(8)

В общем виде его выражение имеет следующий вид:

(9)

а при подстановке в (9) числовых значений наибольший момент движущих сил равен

2. Угол поворота кулачка , при котором  имеет наибольшую величину, определим из выражения (8):

или

откуда

Задача № 4 (2011- 4)

Пара зубчатых цилиндрических прямозубых колес 1 и 2, имеющих числа зубьев соответственно  и , модуль  нарезана без смещения исходного контура стандартным реечным инструментом с параметрами: угол профиля рейки  коэффициент радиального зазора коэффициент высоты головки зуба .

1. Какие условия должны быть соблюдены, чтобы передаточное отношение пары прямозубых колес оставалось постоянным в течение всего периода контакта между парой зубьев колес?

2. Определить скорость скольжения  колеса 1 относительно колеса 2 при входе его в зацепление и при выходе из зацепления, если колесо 1 вращается с частотой  и является ведущим.

Решение задачи 2011 – 4

1. Чтобы передаточное отношение колес оставалось постоянным, колеса должны быть круглыми, а нормаль к профилям зубьев в точке их контакта при любом положении соприкасающихся профилей должна проходить через точку  (полюс зацепления), которая делит межосевое расстояние обратно пропорционально угловым скоростям зубьев.

2. При указанном направлении вращения контакт пары зубьев начнется в точке  пересечения линии зацепления   с окружностью вершин колеса 2 и закончится в точке  пересечения линии зацепления с окружностью вершин колеса 1.

В точках контакта и  контактирующие профили имеют общую касательную  и общую нормаль .

Определить скорость скольжения  можно двумя способами.

Первый способ

Абсолютная скорость точки  колеса 1 на входе в зацепление может быть найдена из выражения

(1)

где  – абсолютная скорость точки контакта  колеса 1,   – переносная скорость точки контакта  при вращении вместе с колесом 2,   – относительная скорость точки  относительно точки ,  Причём

Скорость скольжения зубьев равна скорости относительного движения точки

.		(2)

Из (1) и (2) следует

.					(3)

Спроецируем уравнение (3) на общую касательную .Из рассмотрения рисунка следует:

(4)

(5)

(6)

Подставим (5), (6) в (4):

Спроецируем уравнение (3) на общую касательную  Из рассмотрения рисунка следует:

(4)

(5)

(6)

Подставим (5), (6) в (4):

Из основной теоремы зацепления и подобия треугольников  и  следует, что

то есть

Тогда

(7)

Расстояние  определим из рисунка

(8)

где  – диаметр делительной окружности колеса 2;  – диаметр окружности вершин колеса 2;  – диаметр основной окружности колеса 2.

Определим интересующие параметры зубчатых колёс:

Тогда расстояние от точки А до полюса зацепления

Угловые скорости зубчатых колёс:

Тогда скорость скольжения  колеса 1 относительно колеса 2 при входе в зацепление:

Для определения скорости скольжения  в точке контакта на выходе из зацепления можно провести аналогичные рассуждения для случая точки  входа в зацепление (см. формулы (1) – (3)) и получить следующее выражение:

Из рисунка видно, что

.

Тогда

Расстояние РВ можно найти, исходя из рисунка:

где  – диаметр делительной окружности колеса 1;  – диаметр окружности вершин колеса 1;  – диаметр основной окружности колеса 1.

Определим параметры зубчатых колёс, необходимые для вычисления скорости скольжения:

.

Тогда скорость скольжения  колеса 1 относительно колеса 2 при выходе из зацепления:

Второй способ

Применим метод обращенного движения: условно придадим колесам и неподвижному звену вращение с угловой скоростью, равной скорости колеса 2, но направленной в противоположную сторону.

В полученном обращенном механизме колесо 2 становится неподвижным; неподвижная ось  вращается вокруг оси  с угловой скоростью ; угловая скорость колеса 1 равна  Движение профиля зуба колеса 1 относительно профиля зуба колеса 2 в действительном и обращенном движениях одинаково –  это качение с проскальзыванием (разница лишь в том, что в обращенном механизме профиль зуба колеса 2 превращается в неподвижную кривую).

Для контактной точки  колеса 1 в обращенном механизме можно записать

(9)

где скорость точки  равна нулю.

В связи с этим точка  (полюс зацепления), где соприкасаются точки  и  (в данном случае) делительных окружностей соответственно колеса 1 и колеса 2, для колеса 1 является мгновенным центром скоростей относительного вращения.

Тогда уравнение (9) приобретает вид

(10)

Как видим, формула (10) для вычисления величины  совпадает с выражением (7) за исключением знака. Направление вектора  при данном способе решения (см. рис.2) определяется направлением угловой скорости

В точке , являющейся точкой выхода из зацепления указанной пары зубьев, аналогичные рассуждения приводят к выражению

полностью совпадающим с полученным ранее.

Замечание. Поскольку формулы для вычисления скоростей  в точках  и , полученные при обоих способах решения, одинаковы, то подсчет числовых значений при втором способе решения не производим.

Задача № 5 (2011-5)

Требуется восстановить редуктор привода барабана грузоподъемной лебедки, зубчатые колеса которого разрушились в результате перегрузок.

Чертежи зубчатых колес отсутствуют, но о них известно следующее:

- модули всех зубчатых пар одинаковы;

- известны числа зубьев колес

- для остальных колес установить числа зубьев по разрушенным образцам не представляется возможным, но известно, что все колеса были изготовлены стандартным инструментом ( ) без смещений исходного контура, а

1. Определить фактическое число степеней свободы данного механизма. Указать лишние степени свободы, если они имеются.

2. Подобрать недостающие числа зубьев колес, обеспечивая точное значение передаточного отношения редуктора

Решение задачи 2011 – 5

1. Число степеней свободы  данного плоского редуктора можно определить по формуле

где – число подвижных звеньев;  – число кинематических пар пятого класса;  – число кинематических пар четвертого класса. Тогда

Полученный результат говорит о том, что редуктор имеет одну лишнюю степень свободы, осуществляемую кинематической парой пятого класса  (барабан). Исключив её при подсчете , получим фактическое значение степени свободы

Такой же ответ дает формула подсчета W, приведенная в англоязычном источнике Kinematics, Dynamics, and Design of Machinery, 2nd Edition, by K. Waldron and G. Kinzel, Wiley, 2004:

где – число всех звеньев механизма; – общее число кинематических пар; – число возможных движений, допускаемых кинематическими парами пятого и четвертого классов, которые имеются в данном механизме.

После подстановки получим

Исключив кинематическую пару  (барабан), дающую лишнюю степень свободы, вычислим фактическое значение :

2. Редуктор представляет собой замкнутый дифференциальный механизм. Выведем формулу передаточного отношения редуктора, выразив его через числа зубьев колес.

Запишем кинематические соотношения:

–  для дифференциальной ступени, которая состоит из входного вала  с центральным колесом 1, блока сателлитов 2-3, водила  и центрального колеса 4  –

(1)

–  для замыкающей цепи, состоящей из колес 5, 6, 7 –

(2)

Уравнения кинематических связей:

–  для входного вала

(3)

–  для промежуточного вала

(4)

–  для выходного звена (барабана)

(5)

Передаточное отношение редуктора

Используя равенства (2) – (5), запишем передаточное отношение от 1 колеса к 4 в обращённом движении:

откуда

(6)

Выражение (6) содержит два неизвестных. Обозначим их:  и  Тогда из выражения (6) и условия соосности   получим систему уравнений

или

Её можно привести к виду:

Единственное приемлемое решение этой системы:

Число зубьев колеса 6 найдем из условия соосности для замыкающей цепи:

Тогда

Таким образом, для восстановления редуктора необходимо изготовить следующий комплект зубчатых колес:  ;

Подставим подобранные числа зубьев в выражение для  и убедимся, что требуемое точное значение передаточного отношения обеспечивается:

Задача № 6 (2011-3)

Рассчитать величину кинетической энергии  шатуна  шарнирного четырехзвенника для такого положения механизма, при котором угол принимает наибольшее (или наименьшее) значение.

Масса шатуна  его момент инерции относительно центра масс  Длина кривошипа  длина шатуна

Положение центра масс  на шатуне  (размер ) можно принять по своему усмотрению; указать влияние на величину кинетической энергии  размеров  и

Угловую скорость кривошипа ОА считать равной

Решение задачи 2011 – 3

Скорость точки  кривошипа (и шатуна) равна

Поскольку в расчетном положении механизма угол  шатуна принимает наибольшее (или наименьшее) значение, то для такого положения

Следовательно, в таком положении шатун  движется мгновеннопоступательно и скорости всех его точек одинаковы ().

Тогда кинетическая энергия шатуна

Это значение одинаково для обоих указанных в условии задачи положений механизма и оно не зависит ни от длины шатуна , ни от величины его момента инерции , ни от положения его центра масс  относительно точки (размера ).

Задача №  7 (2011-7)

Пресс приводится в движение электромотором, развивающим постоянную мощность . В начале операции прессования маховое колесо пресса, имеющее момент инерции , вращается с частотой   Операция прессования занимает  и требует затрат энергии  Потерями на трение пренебречь.

Определить:

1. Уменьшение частоты вращения  махового колеса после каждой операции прессования.

2. Максимальное количество операций прессования  которое может быть выполнено в течение 1 часа.

Решение задачи 2011 – 7

Для решения задачи используем теорему об изменении кинетической энергии, согласно которой изменение кинетической энергии махового колеса во время операции прессования, занимающей 0,75 секунды, равно разнице между работой, совершаемой двигателем за указанный промежуток времени, и затратами энергии на операцию прессования.

где  и  – угловая скорость махового колеса в начале и в конце операции прессования соответственно.

Угловая скорость в начале операции прессования

Угловая скорость в конце операции прессования

Уменьшение частоты вращения махового колеса после операции прессования

Для определения времени , необходимого для восстановления первоначальной частоты вращения маховика, снова используем теорему об изменении кинетической энергии

Тогда время на восстановление частоты вращения

Максимальное число операций прессования в час

Задача № 8 (2011-6)

Режущий аппарат косилки выполнен в виде синусного механизма. Кривошип , выполненный заодно с колесом 1, приводит в движение кулису 3 (нож косилки) через ползун 2. Колеса 1 и 4 имеют одинаковое число зубьев  и  соответственно.

Считать известными:

– длину кривошипа

– массы звеньев 2 и 3  и , причем центр масс звена 2 находится в точке  второго звена, а центр масс звена 3 – в точке ;

– моменты инерции   соответственно колеса 1 с кривошипом и колеса 4 относительно их осей вращения равны друг другу, центры масс колес совпадают с осями вращения;

– постоянную рабочую нагрузку , действующую на кулису 3;

– движущий момент , приложенный к колесу 1.

1. Составить дифференциальное уравнение движения механизма.

2. Уравновесить силу инерции, действующую на кулису 3 постановкой двух одинаковых противовесов массой  на колесах 1 и 4. Определить массу и место установки противовесов в предположении, что кривошип вращается равномерно с угловой скоростью , а противовесы находятся от осей вращения на расстоянии

Решение задачи 2011 – 6

1. Дифференциальное уравнение движения механизма в общем виде имеет вид:

(1)

Момент инерции  определяется из условия равенства кинетической энергии приведенного звена и суммы кинетических энергий звеньев механизма

(2)

где  – скорость точки  звена 2;  – скорость точки  звена 3;  – угловая скорость колеса 4.

Из (2) следует, что

(3)

Определим кинематические зависимости для скоростей, входящих в формулу  (3).

Так как

, то 	     	                                                 (4)

Интересующие линейные скорости точек определим, рассмотрев сложное движение звена 2:

(5)

где  – скорость точки  кривошипа 1,   – скорость точки  ползуна 2;  – скорость точки  кулисы 3,   – скорость точки  ползуна 2  относительно кулисы 3, . Причём

.						(6)

Скорости всех точек кулисы 3 одинаковы, то есть

Из треугольника скоростей, построенного в соответствии с векторным уравнением (5), следует

(7)

Подставив (4), (6), (7) в (3), после небольших преобразований получим

(8)

Тогда

(9)

Приведенные моменты сил, стоящие в правой части уравнения (1), определяются из условий равенства мощностей сил и моментов сил, действующих на звенья механизма, и этих приведенных моментов:

(10)

Отсюда получим

и 		(11)

Подставим (8), (9), (10) и (11) в (1) и получим дифференциальное уравнение движения данного механизма в следующем виде:

2. Сила инерции , действующая на звено 3 при движении, равна

(12)

где ускорение поступательного движения кулисы геометрически равно ускорению точки  звена 3 (переносное движение) при рассмотрении сложного движения ползуна 2 ().

Абсолютное ускорение точки  равно геометрической сумме ускорений переносного и относительного

(13)

где  – ускорение точки  кривошипа     – ускорение точки  кулисы 3,   – ускорение точки  ползуна 2 относительно точки А кулисы 3,

Из треугольника ускорений, построенного в соответствии с векторным уравнением (13), следует, что

(14)

Учитывая (12) и (14), запишем выражение, определяющее модуль силы инерции

Для уравновешивания силы инерции  с помощью сил инерции  и   двух точечных противовесов должно выполняться следующее векторное равенство:

.(15)

Треугольник сил, построенный в соответствии с векторным равенством (15), может иметь следующий вид:

Из рассмотрения этого треугольника очевидно, что, во-первых, он должен быть равнобедренным, т.к. противовесы на колесах 1 и 4 одинаковы по массе  и расположены на одинаковом расстоянии  от осей вращения,  модули их сил инерции при равномерном вращении колес 1 и 4

во-вторых, углы при основании этого треугольника должны быть равными углу поворота кривошипа .

Действительно, сумма проекций векторов  и   на направление силы  должна быть всегда равна по величине модулю этой силы

(16)

где  – искомый угол при основании силового треугольника.

Из (16) следует, что .

Тогда угол установки противовеса на колесе 1, отсчитываемый от горизонтальной оси в направлении вращения кривошипа, равен , а угол установки противовеса на колесе 4

Массу каждого противовеса определим из выражения (16) при условии, что Тогда масса каждого противовеса

Contest problems of the First International student Olympiad

on Machine and Mechanism science – SIOMMS 2011

Problem  № 1  (2011-1)

The mechanism shown is used for translation of a product. The crank 1 rotates at a constant speed of  in an clockwise direction, imparting a horizontal reciprocating motion to the rack 4 by means of the slider 2 and the rocker 3, the latter carries the toothed sector at its end. The rocker’s section BD is curved and has the shape of a circle arc.

All necessary linear and angular dimensions can be read on the scheme drawn to scale

Determine

1. Velocity and acceleration of the rack 4 when angle  is . (7 scores)

2. Coefficient of variation of average velocity (the ratio of average velocities of idle stroke and working stroke) of the driven link. (4 scores)

3. The length of stroke of the rack 4. (1 score)

Solution  (2011-1)

1. Velocity and acceleration of rack

First way

Velocity and acceleration readings

in the velocity diagram and acceleration diagram

Angular velocity of the crank 1

Point A of the slider 2 has the velocity

where – velocity of point A which belongs to the crank 1.

Scale coefficient for the velocity diagram:

where – velocity of a point on the rack 3 whose instantaneous position coincides with point A of the slider; – relative velocity of point  of the slider 2, with respect to point  of the rocker 3.

Angular velocity of the rocker 3

where  – radius of rotation of point  lying on the rocker; – the radius of rotation measured on the scheme of the mechanism.

Velocity of the rack 4

где  – the velocity of point  in the reference straight line of a profile of rack 4 (in the reference circle of the toothed sector);  – the reference radius (perpendicular to the rack stroke) of  a sector.

Also, the following velocity is found

Acceleration of point  belonging to the slider 2 is

where – acceleration of point  lying on the crank 1.

Scale coefficient for the acceleration diagram:

where () – normal (tangential) acceleration of the rocker point whose instantaneous position coincides with the position of point A of the slider 2; () – relative normal (tangential) acceleration of the point  on the slider 2 with respect to that lying on the rocker 3;  – Coriolis acceleration of the point  on the slider 2.

Angular acceleration of the rocker 3

Acceleration of the rack 4

Second way

The given mechanism with curvilinear coulisse can be replaced by an equivalent mechanism - four-bar linkage.

In this equivalent mechanism  (see Fig. 2) pin   junks floating link  and link , and is located at the center of curvature of the coulisse.

Velocity vector of point   is found as

where

Solving this equation graphically (see velocity diagram on Fig. 5, the scale coefficient ), we get

Velocity of rack 4

where  – velocity of point Е on the pitch line of gear rack 4 (on the pitch circle of the toothed sector);  – the pitch radius of the sector, perpendicular to the rack’s stroke.

Acceleration of point

where  – normal (tangential) acceleration of point  of link 3;  – normal (tangential) acceleration of point  of crank 1;  – normal (tangential) acceleration of point  because of its rotation with link 2’ about point  .

Lengths of line segments on the acceleration diagram drawn to scale  (Fig. 6):

From the acceleration diagram the angular acceleration of link  3 is

Acceleration of rack 4

2. Coefficient of variation of the average velocity of the driven link (time ratio)

,

where  – the average velocity of the rack 4 during an advance (idle) stroke; the advance stroke is the right-directed translation, while the idle stroke is the translation directed to the left; – angle through which the crank 1 turns during a advance (idle) stroke of the rack 4.

To determine the angles of the crank turning one should draw the extreme positions of the mechanism.

The angle between the extreme positions of the mechanism is , hence

where angle  can be measured in the mechanism scheme by the use of a protractor.

3. The length of stroke of the rack 4

If there is no sliding between the rack and the toothed sector, the length of stroke of the rack 4 equals the arc length, corresponding to the angle  the sector turns through when the rocker  goes from one extreme position to another.

where is measured in the mechanism scheme with the use of a protractor.

Problem № 2 (2011-2)

Cam 1 rotating uniformly about a fixed axis, with an angular velocity ω1, gives a reciprocating motion in a vertical line through the axis of cam rotation to follower 2, the follower being kept in contact with the cam by a spring. The part  of the profile of the cam is an involute of the circle with radius , the part  is straight, and the angles  and  are right angles.

Questions

1. Prove that in the position shown the change of acceleration  of the follower due to the change of curvature of the cam is given by .

2. If the mass of all reciprocating parts is m, write down the expression for inertia force vector

Solution 2011-2

1. The line  is a common tangential at point  for both straight part  and involute part  of the cam profile, since these parts meet at the point .

Hence, for both parts, the velocity of point  on the cam , relative velocity of the follower with respect to the cam at   , the velocity of point  on the follower  are described as follows.

(1)

where

(2)

From a velocity triangle

.           (3)

On the contrary with velocity, the equations for the follower acceleration differ at parts  and

At the straight part

(4)

where – the acceleration of point  of the follower,  – relative acceleration of point  of the follower with respect to the point  of the cam ,   – Coriolis acceleration of point ,

,					(5)

(6)

At the involute part

(7)

where – normal acceleration of the point  of the follower with respect to the point  of the cam,  – tangential acceleration of the point  of the follower with respect to the point A of the cam,

(8)

Obviously, the accelerations , keep their values unchanged when part  is changed for the part . We represent equations (4) and (8) graphically with the same scale coefficient.

The change  in the acceleration due to the change of the profile curvature (while passing from a straight line to an involute one) can be calculated by two methods.

The first method (see Fig. 2a and 2b).

.

Fig. 2

The second method (see Fig. 2c).

From the superposition of Fig. 2a and 2b it is obvious that, firstly, vector  is vertical and opposes the rise of the follower, and, secondly, it has an absolute value of

2. The expression for the inertia force  on the follower is at a given position:

This force acts up along the rise of the follower and tends to lift the follower up from the cam.

Problem № 3 (2011-8)

In the central cam mechanism the follower 2, has the mass of  During its rise the translation of the follower is governed by  where q is the variable cam angle,  is the cam  angle corresponding to  the extreme upper position.

What will be angular position  of the cam when the rotating torque  takes the maximum value?

Find also this maximum torque for the following data: the cam rotates at a constant speed of , the length of the follower stroke is  the end of the rise phase is specified by the cam angle of

Solution

We use Lagrange equation (of the second type)

(1)

where  – kinetic energy of the mechanism ;  – generalized coordinate corresponding to the cam angle;  – generalized velocity corresponding to the cam angular velocity;  – generalized force corresponding to the generalized coordinate .

(2)

where  – kinetic energy of the cam 1;  – kinetic energy of the follower 2;  – moment of inertia of the cam about its axis of rotation ;  – velocity of the follower.

(3)

Substitute (3) in (2):

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Substitute (6), (7), (8) in (1) and, with    get

(9)

The expression shows that  takes the maximum value when

(10)

and, in general, the expression for  becomes

(11)

with the numerical value of

From the expression (10) we find  – the cam angle corresponding to the maximum value of 	and	,  wary

Problem  4  (2011 – 4)

Two spur gear wheels 1 and 2, with numbers of teeth  and , respectively, have module of  and are both cut without shift by a standard rack with the following parameters: the angle of a rack profile is  the coefficient of a radial clearance – the coefficient of addendum  –

Questions

1. What is the condition that must be satisfied if the velocity ratio between a pair of spur gears is to remain constant during the period of contact between a pair of teeth?

2. Determine the velocity of sliding  of wheel 1 with respect to wheel 2 at entering and leaving the engagement. The wheel 1 is a driving one and rotates with the speed of

Solution  2011 - 4

1. The gear ratio keeps constant value if the wheels are round, and the normal to the teeth profiles built at the point of contact passes through point  (pitch point) at any position of the contacting profiles.

2. For the given direction of rotation the teeth come in contact at point A of the intersection of path of contact , and the addendum circle of the wheel 2. The teeth come out of contact at point B where the path of contact intersects  the addendum circle of the wheel 1.

At the points of contact А and В both profiles have common tangential  and common normal .

First way of solution

At the entering point A of engagement (see Fig. 1)

(1)

where  – the absolute velocity of point of contact A of wheel 1,   – the absolute velocity of point of contact A of wheel 2,   – relative velocity of point  with respect to point

.									(2)

(2)

Velocity of teeth sliding

(3)

From (1) and (2) it is found

(4)

We project equation (4) on the common tangential . Inspecting Fig.1 we note that:

(5)

(6)

.	(7)

Substitute (7), (8) in (6):

(8)

From the theorem of meshing and similarity of the triangles  and  it follows that , i.e. .

Then

(9)

From Fig. 1

(10)

where  – diameter of reference circle of the wheel 2;  – diameter of addendum circle of the wheel 2;  – diameter of base circle of the wheel 2.

The numerical values for expressions (9) and (10) are calculated as follows.

At the leaving point B of engagement

where  – diameter of pitch circle of the wheel 1;  – diameter of addendum circle of the wheel 1;  – diameter of base circle of the wheel 1.

Second way of solution

We apply an inverse motion method: let the wheels and the fixed member rotate with the angular velocity equal numerically to the velocity of the wheel 2 but oppositely directed. In the resulting inversed mechanism the wheel 2 becomes conventionally fixed; the axle  starts rotating about the axle  with the angular velocity; and angular velocity of wheel 1 becomes equal to  Both in the actual and in inversed mechanisms the tooth profile of wheel 1 has the same motion with respect to the tooth profile of wheel 2 – it is a rolling with slip. The only difference is that in the inversed mechanism the tooth profile of wheel 2 turns fixed.

For the contact point  of wheel 1 in the inversed mechanism we have

(12)

where velocity of point  is zero.

Hence, the point  (the pitch point), where points and  of the reference circles of wheels 1 and 2 touch (at a given case), is an instantaneous center of relative rotation for the wheel 1.

Then equation (11) takes the form of

(12)

It is noted that the formula (12) for getting  coincides with the expression (10) with the exception for sign. This method (see Fig. 2) implies that a direction of vector  is determined by the direction of the angular velocity

For the leaving point  the similar speculations result in the expression							(13)

which is identical to the final expression in the first method of solution.

Remark. Since the formulae for  at points  and  obtained in solutions coincide, we do not calculate numerical values here.

Problem  № 5 (2011 -5)

A gearbox used to drive the drum in a hoisting mechanism has been destroyed because of overloading. With the drawings of gears lost the only information available about the gearbox is:

- all gear pairs have identical modules;

- gears 4, 5, 7 have the numbers of teeth       respectively;

- gears 1 and 3 have equal number of teeth,

- all gears are cut with a standard tool ( ), no shift.

Questions

1.Calculate actual numbers of degree of freedom for the gearbox. Detect idle degrees of freedom, if there are some.

2.Determine numbers of teeth for all unknown gears provided the gear ratio of the mechanism is

Solution

1. The number of degrees of freedom  of this 2-D gearbox can be calculated by the formula

where – number of movable links;  – number of kinematic pairs of the fifth class;  –  number of kinematic pairs of fourth class.

The gearbox has one idle degree of freedom realized by   (the drum), a  kinematic pair of the fifth class. Excluding it from the formula for W, we get the actual value

.

The same result can be found by following the formula for  given in the English textbook Kinematics, Dynamics, and Design of Machinery, 2nd Edition,  by K. Waldron and G. Kinzel, Wiley, 2004:

where  – total number of the mechanism’s links;   – total number of kinematic pairs;  – the number of possible motions allowed by the kinematic pairs of the fifth and fourth classes of the mechanism.

As in the first variant of solution, we exclude the kinematic pair  (the drum) providing idle degree of freedom, which results in

2. The gearbox is a close differential mechanism. We set up a formula for gear ratio in terms of number of teeth.

The kinematic relationships:

- for the differential stage consisting of the input shaft  coupled with the central wheel, satellites , arm , and central heel

(1)

- for the closing chain consisting of wheels

(2)

The equations for kinematic constraints:

- for the input shaft

(3)

- for the intermediate shaft

(4)

- for the output link (the drum)

.					     (5)

The gear ratio is

.						     (6)

Substitute (2) – (5) into (1):

(7)

whence

(8)

The expression (8) has 2 unknown quantities. We designate them as:  and When, along with a condition of coaxiality  the expression (8) transforms into the set of equations

or      		(9)

which can be rearranged as

(10)

The only acceptable solution for the system is:

The number of teeth  are found from the condition of coaxiality for the closing chain:

Thus, to repair the reductor it is required to manufacture the following set of gear wheels:

Substituting these numbers of teeth in (8) we make sure that they satisfy the required gear ratio of

Problem № 7 (2011-3)

In the four-bar linkage shown crank  of length  rotates with angular speed of  Crank  has length  mass  moment of inertia about centre of mass  is

Position of centre of mass  on the link  (i.e. ) can be chosen arbitrarily.

Determine kinetic energy  of the connecting rod  in a position such that angle  takes extreme (maximum or minimum) value.

Determine also how the desired value of kinetic energy  depends on sizes  and

Solution 2011-3

Velocity of point  where the crank is hinged to the connecting rod, is equal to

The problem should be solved for the mechanism position where  gets the extreme (maximum or minimum) value, hence

It follows from this that the connecting rod AB instantaneously translates with all its points having identical velocity vectors ().

Then the kinetic energy of the connecting rod is calculated as

This value holds true for both maximum and minimum φ2 and does not depend on the length of connecting rod , its moment of inertia  , and position of the centre of mass  of the link  (i.e. ).

Problem  № 8 (2011 – 7)

A machine press is driven by an electric motor, delivering power  continuously. At the commencement of an operation, a flywheel of moment of inertia  on the machine is rotating at  The pressing operation requires  of energy and takes

Find the maximum number of pressings that can be made for an hour and the reduction in speed of the flywheel after each pressing. Neglect friction losses.

Solution 2011 - 7

To solve the problem we use the work-energy principle. During the pressing operation (taking ) the change in kinetic energy of a flywheel equals the difference of a work delivered by the motor and energy consumed for the pressing operation.

(1)

where  и  – angular velocity of the flywheel at the commencement and at the end of the operation, respectively.

The angular velocity at the commencement of the pressing operation

(2)

The angular velocity at the end of the pressing operation

(3)

After the pressing operation the flywheel loses its velocity by

(4)

Time interval  required for the flywheel to gain its initial velocity can be found from the work-energy principle:

(5)

(6)

The maximum number of pressings that can be made for an hour is

# Text boxes

Рис. 2. Расчетная схема механизма

Рис. 1.  Кинематическая схема механизма

Рис. 3. План скоростей

Рис. 4. План ускорений

Рис. 5. План скоростей

Рис. 6. План ускорений

Рис.1. Схема кулачкового механизма

Рис.2. Расчетная схема механизма

Рис.3. План скоростей

а				      б					  в

Рис. 4. Ускорение точки :

а – на участке ; б – на участке ; в – совмещение рисунков 4, а и 4, б.

Fig.1. Scheme of mechanism

α3

Fig 4. Acceleration  diagram                       Fig 3. Velocity diagram

Fig 2. Extreme position

Fig. 5. Velocity diagram

Fig. 6. Acceleration diagram

Fig.1

N2

N1